## Slide 1: Высокополимерные материалы (высокополимеры) подготовил Воронов Максим группа 23 С - Э

## Slide 2: Высокополимеры состоят из молекул большой величины, которые включают в себя десятки и сотни тысяч молекул исходных веществ — мономеров. Высокополимерные материалы, состоящие из линейных ориентированных молекул (каучуки, резины и др.), обладают гибкостью, а высокополимеры, состоящие из пространственно развитых молекул (бакелиты, глифтали и др.), гибкостью не обладают. Высокополимеры имеют хорошие электроизоляционные свойства.

## Slide 3: высокополимеры
природные
натуральный каучук
янтарь и др.
синтетические
синтетический каучук
полиэтилен
полистирол
поливинилхлорид и др.

## Slide 4: Синтетические высокополимеры образуются в процессе реакций полимеризации или поликонденсации. В процессе поликонденсации они загрязняются побочными веществами (кислотами, водой и др.), поэтому обладают более низкими электроизоляционными свойствами.

## Slide 5: Полистирол
Блочный
(пластины, листы, гранулы)
Эмульсионный
(в виде порошка)

## Slide 6: Применение полистирола

## Slide 7: Полиэтилен
Выпускают в виде гранул, блоков, а также в виде пленок и лент.
Полиэтилен низкого давления (НД) отличается большей плотностью, повышенной механической прочностью и теплостойкостью, но он менее эластичен по сравнению с полиэтиленом высокого давления (ВД). Полиэтилены растворяются только в подогретых неполярных растворителях (бензол, толуол и др.).

## Slide 8: Применение полиэтилена

## Slide 9: Поликапролактам (капрон)
Капрон — синтетическое полиамидное волокно, получаемое из поликапроамида — продукта полимеризации капролактама.
Капрон или капроновое волокно — бело-прозрачное, очень прочное вещество. Эластичность капрона намного выше шелка. Прочность капрона зависит от технологии и тщательности производства. Капроновая нить диаметром 0,1 миллиметра выдерживает 0,55 килограмма.

## Slide 10: Применение капрона

## Slide 11: Поливинилхлорид
Поливинилхлорид – бесцветная , прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида.
Отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям.
Не горит на воздухе и обладает малой морозостойкостью (−15 °C). Нагревостойкость: +65 °C.

## Slide 12: Применение поливинилхлорида

## Slide 13: Винипласт
Винипласт — упругий материал на основе полихлорвинила (без пластификаторов); термопластичный материал, хорошо сваривается, поддается механической обработке, очень стоек к химически активным средам (кислоты, щелочи, озон), растворителям и маслам. В ароматических и хлорированных углеводородах (бензол, толуол, хлорбензол, дихлорэтан и др.) винипласт набухает и частично растворяется. Винипласт — негорючий материал. Температура разложения 150—160° С.

## Slide 14: Применение винипласта