## Slide 1
Пластические массы

## Slide 2: Пластические массы – представляют собой изделия, получаемые из прессовочных порошков, которые под воздействием температуры и давления размягчаются и приобретают свойства пластического течения. В результате литьем или прессованием могут быть получены пластмассовые изделия различной формы (корпуса и основания электра приборов, кнопки, ручки, крышки и др.)

## Slide 3
Далее рассмотрим вводимые
ингредиенты в
пластмассу

## Slide 4: Связующие вещества-
Синтетические смолы (резольные, эпоксидные, кремнийорганические и др.), которые пропитывают наполнители и другие компоненты пластмасс, придают им пластичность и обеспечивают монолитность получаемым изделиям.
Связующими могут быть термопластичные или термореактивные вещества. В пластмассах неорганического состава (асбестоцемент, микалекс и др.) в качестве связующих применяют портландцемент, стекло и другие неорганические связующие.

## Slide 5: Наполнители – порошкообразные или волокнистые вещества, повышающие механическую прочность уменьшающие объемную усадку изготовляемых пластмассовых изделий. Волокнистые наполнители стеклянные, асбестовые и хлопковые волокна значительно увеличивают механическую прочность пластмасс. Неорганические наполнители ( кварцевый и слюдяной порошки, стеклянное волокно ) повышают коэффициент теплопроводности пластмасс и увеличивают их нагревостойкость. Пластификаторы – густые маслообразные синтетические жидкости, вводимые в пластмассы для понижения их хрупкости и повышению холодостойкости.

## Slide 6: Стабилизаторы - вещества, вводимые в пластмассы для повышения их стойкости к свету и нагреву.

## Slide 7
Смазывающие – вещества (стеарин, олеиновая кислота) вводят в пластмассы для лучшего отделения отпрессованных изделий от поверхностей стальных пресс-форм.
Отвердители – вещества, вводимые в некоторые пластмассы для ускорения их отвердевания. Основой процесса отвердевания являются реакции полимеризации и поликонденсации.

## Slide 8
Красители - их вводят как для придания пластмассовым изделиям декоративные вида, так и для повышения их стойкости к свету
Порообразователи - вещества, которые при нагреваний выделяют большое количество газов, создающих пористую структуру пластмассовых изделий.

## Slide 9: Спасибо за внимание