## Slide 1
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ИВАНА СЧАСТНОГО"
2021
Тема: «Устройство
газораспределительного
механизма»

## Slide 2
Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для впуска в цилиндры горючей смеси (карбюраторные и газовые двигатели) или воздуха (дизельные двигатели) и выпуска отработавших газов в соответствии с принятым порядком работы цилиндров и фазами газораспределения.

## Slide 3
Принятый порядок работы цилиндров может быть осуществлен при помощи золотникового или клапанного механизмов газораспределения.

## Slide 4
Золотниковый ГРМ позволяет получить больший коэффициент наполнения, уменьшить вероятность возникновения детонации и шума при работе. Но из-за конструктивной, производственной и эксплуатационной сложности уступает клапанному и находит ограниченное применение на гоночных машинах.

## Slide 5
В четырехтактных двигателях массового производства широкое применение получил клапанный газораспределительный механизм

## Slide 6
В зависимости от расположения клапанов он может быть выполнен: с клапанами, выполненными в головке цилиндров, – верхнее подвесное расположение клапанов – OHV (over head valves)

## Slide 7
с клапанами, расположенными в блоке цилиндров, – нижнее боковое расположение клапанов – SV (side valves)

## Slide 8
с клапанами, выполненными в головке цилиндров и верхнем расположении распределительного вала или валов – ОНС (cover head camshaft) или (DOHC – double over head camshaft)

## Slide 9
Верхнее расположение клапанов широко применяется на карбюраторных, газовых и дизельных двигателях. Расположение клапанов в значительной мере определяет форму камеры сгорания.

## Slide 10
Форма камеры сгорания существенно влияет на наибольшее значение допустимой степени сжатия и характер протекания процесса сгорания (жесткость работы двигателя)

## Slide 11
При верхнем расположении клапанов камера сгорания более компактна, а это понижает тепловые потери и, следовательно, повышает КПД; она имеет плавные очертания и поэтому оказывает сравнительно небольшое сопротивление при впуске, от чего повышается коэффициент наполнения.

## Slide 12
В такой камере меньше вероятность появления очагов детонационного сгорания, а следовательно, допустима более высокая степень сжатия (карбюраторные двигатели), облегчен доступ для регулировки во время эксплуатации.

## Slide 13
Двигатели с верхним расположением клапанов развивают несколько большую мощность и более экономичны, чем нижнеклапанные. Кроме того, верхнеклапанные двигатели допускают форсировку путем увеличения степени сжатия. Это подтверждается опытными данными. Недостатки двигателей с верхним расположением клапанов: больший вес деталей и большие силы инерции механизма, большое число деталей, усложненная конструкция головки блока.

## Slide 14
1 – промежуточная шестерня; 2 – поршень; 3 – клапан; 4 – головка цилиндр; 5 – направляющая втулка; 6 – пружины клапана; 7 – коромысло; 8 – ось коромысла 9 – регулировочный винт; 10 – контргайка; 11 – стойка валика коромысла; 12 – штанга; 13 – толкатель; 14 – распределительный вал; 15 – шестерня распределительного вала
Рисунок 1 Схема распределительного механизма с верхним расположением клапана и нижним распредвала

## Slide 15
Верхнеклапанный газораспре-
делительный механизм двигателя состоит из следующих основных деталей (рисунок 1): распределительного вала 14, распределительных шестерен 15 и 16, толкателей 13, штанг толкателей 12, коромысел 7, клапанов 3 с пружинами 6 и направляющих втулок 5 клапанов.

## Slide 16
Рисунок 2 Схема установки клапана:
1 – клапан; 2 – тарелка пружин; 3 – сухарики; 4 – втулка сухариков; 5 – пружины; 6 – опорная шайба пружин; 7 – направляющая втулка клапана; 8 – фаска клапана

## Slide 17
Распределительный вал (рисунок 3, а)
обеспечивает своевременное открытие и
закрытие клапанов. Вал имеет впускные и выпускные кулачки, расположенные в определенном порядке, опорные шейки, шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания, а также эксцентрик для привода бензонасоса (у карбюраторных двигателей)
Рисунок 3 – Детали распределительного механизма

## Slide 18
Рисунок 3 - Детали распределительного механизма:
а) газораспределительный вал; б) распределительные шестерни: 1 – шестерня привода насоса гидросистемы; 2 – шестерня привода топливного насоса; 3 – шестерня привода распределительного вала; 4 – промежуточная шестерня; 5 и 6 – ведущая и ведомая шестерни масляного насоса; 7 – фланец; 8 – кулачки; 9 – опорные шейки

## Slide 19
Размер и профиль кулачков вала выбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить наибольшую пропускную способность клапана и плавную, безударную работу ГРМ.
Валы штампуют из стали. Кулачки и шейки подвергают закалке для повышения износостойкости. Применяются также литые чугунные валы.

## Slide 20
Опорными шейками распределительный вал вращается во втулках, запрессованных в перегородках блока. В качестве антифрикционного материала для втулок используются баббиты, металлокерамика и бронза. Осевая фиксация распределительного вала осуществляется обычно упорным фланцем, привинченным к блоку.

## Slide 21
Распределительные шестерни (рисунок 3, б). Распредвал приводится во вращение от коленчатого вала при помощи зубчатой (большинство) или цепной (легковые автомобили) передачи. Для этого на конце коленчатого и распределительного валов закрепляют распределительные шестерни.

## Slide 22
Для обеспечения бесшумности и плавности работы шестерни изготовляют косозубыми. Шестерню коленчатого вала делают из стали, а шестерню распределительного вала – из чугуна или текстолита. Соотношение числа зубьев шестерен у четырехтактных двигателей 1:2 (у двухтактных 1:1).

## Slide 23
У дизельных двигателей расстояние между осями коленчатого и распре-делительного вала обычно увеличено. В связи с этим в привод включается дополнительно промежуточная распределительная шестерня. Для правильной установки газораспределения при сборке двигателя на шестернях наносят установочные метки.

## Slide 24
Толкатели 13 служат для передачи усилия от кулачков распределительного вала на штангу или клапан, разгружая клапаны и их направляющие от боковых усилий.

## Slide 25
Применяются следующие типы толкателей: плоские грибовидные, цилиндрические, роликовые. Их изготовляют из стали или чугуна, а термической обработкой придают рабочим поверхностям высокую твердость. Для устранения
одностороннего износа боко-
вой поверхности толкатели
устанавливают таким обра-
зом, чтобы при набегании
кулачка он поворачивался
вокруг своей оси.

## Slide 26
Это достигается или небольшим смещением оси толкателя относительно середины кулачка по длине, или торцовую поверхность толкателя делают слегка выпуклой, а кулачкам придают небольшую конусность. На V-образных дизельных двигателях применяют толкатели рычажного типа с роликами, установленными на оси на игольчатых подшипниках.

## Slide 27
Штанга толкателя 12 служит для передачи усилия от толкателя к коромыслу. Изготовляется из прутков стали, толстостенных стальных или дюралюминиевых трубок с закрепленными по концам стальными сферическими наконечниками: выпуклыми снизу, вогнутыми сверху.

## Slide 28
Коромысла 7 – это неравноплечие рычаги, передающие движение от штанг к клапанам. Изготовляются из стали или ковкого чугуна и устанавливаются на бронзовых втулках (или без втулок) на пустотелых осях 8, закрепленных на головке блока.

## Slide 29
Конец коромысла, соприкасающийся со стержнем клапана, имеет специальный профиль для снижения боковых усилий на стержне клапана и закален. В другой конец коромысла ввернут регулировочный винт 9, закрепленный контргайкой 10.

## Slide 30
Клапаны служат для закрытия впускных и выпускных каналов в головке. Во время работы двигателя клапаны подвержены действию высоких давлений (до 10 МПа) и температур. Температура впускных клапанов, периодически омываемых свежим зарядом, составляет 300…400°С, а выпускных, омываемых горячими отработанными газами – 800…900° С.

## Slide 31
Рисунок 3 Выпускной клапан:
1 – стержень клапана; 2 – направляющая втулка; 3 – механизм вращения; 4 – полость с натрием; 5 – седло; 6 – жаропрочная наплавка фаски клапана; 7 – заглушка

## Slide 32
Кроме того клапаны подвергаются химическому воздействию горячих газов, вызывающему коррозию и появление окалины, динамическим нагрузкам, возникающим при посадке его в седло. Возникающие ударные нагрузки могут вызвать деформацию тарелки клапана или разрыв его стержня. Температурные условия работы стержня клапана и тарелки различны, особенно у выпускных клапанов.

## Slide 33
Впускные клапаны изготовляют из различных сортов легированной стали, преимущественно из хромистой и хромоникелевой, и подвергают термической обработке.

## Slide 34
Выпускные клапаны во избежание быстрого выгорания изготовляют из особой жароупорной стали (сильхромовой), наиболее полно отвечающей всем требованиям. В некоторых двигателях выпускные клапаны делают составными: тарелку клапана изготовляют из сильхромовой стали, а стержень – из хромистой или хромоникелевой, и обе части соединяют сваркой.

## Slide 35
Для лучшего охлаждения иногда применяют выпускные клапаны со стержнем, заполненным, металлическим натрием. Опорная, уплотняющая поверхность тарелки клапана (фаска) имеет обычно угол при основании 45° у выпускных и 30° – у впускных и тщательно притирается к седлу в головке цилиндров.

## Slide 36
В целях повышения надежности уплотнения фаски выпускных клапанов наплавляют жаростойким сплавом, а седла клапанов делают вставными из высокопрочного и жаростойкого материала. Стержни клапанов иногда имеют покрытие из твердого хрома.

## Slide 37
Стержень клапана имеет цилиндрическую форму и с малым зазором перемещается в металлокерамических (реже – чугунных) направляющих втулках. Для уменьшения износа иногда наружную поверхность стержня клапана графитизируют.

## Slide 38
Для повышения срока службы клапанов без притирки на двигателях применяют устройства для принудительного вращения выпускного клапана в виде специального механизма или за счет наклона бойка коромысла по отношению к торцу клапана.

## Slide 39
Обычно в каждый цилиндр двигателя устанавливают два клапана – впускной и выпускной. В целях повышения коэффициента наполнения впускные клапаны во многих двигателях имеют больший диаметр, чем выпускные. Кроме того, у карбюраторных двигателей клапаны располагают наклонно относительно вертикальной оси цилиндров, отчего камера сгорания приобретает наиболее выгодные очертания (клиновая или полуклиновая).

## Slide 40
Пружина клапана 5 обеспечивает необходимую плотность посадки клапана в седло, воспринимает инерционные усилия и сохраняет на всех возможных режимах работы двигателя полную кинематическую связь клапана с кулачком.

## Slide 41
Применяются преимущественно спиральные пружины, имеющие цилиндрическую, а иногда и коническую форму с постоянным шагом навивки, реже – с переменным шагом (для устранения вибраций). У двигателей с верхним расположением клапанов обычно устанавливают по две пружины противоположной навивки, что устраняет возможность проваливания клапана в цилиндр при поломке основной пружины.

## Slide 42
У быстроходных двигателей могут возникнуть резонансные колебания пружин, а, соответственно, и клапанов. Если установлено две пружины, то каждая из них будет иметь определенный период собственных колебаний. При попадании одной из пружин в резонанс вторая будет служить гасителем колебаний.

## Slide 43
Верхний конец пружины удерживается на стержне клапана с помощью упорной шайбы 6, закрепленной разрезными коническими сухариками 3, входящими в выточку на стержне.

## Slide 44
Материалом пружины служит специальная пружинная сталь. После навивки и термообработки пружины для повышения срока службы подвергают дробеструйной обработке
(наклепу).

## Slide 45
Для устранения подсоса масла в цилиндр через зазоры в направляющей втулке впускного клапана под опорной шайбой устанавливают иногда защитные резиновые колпачки.

## Slide 46
Спасибо за внимание