## Slide 1
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ИВАНА СЧАСТНОГО"
2021
Тема: «Компоновочные схемы
автомобилей»
Занятие 4

## Slide 2
Общая компоновка предусматривает рациональное взаимное размещение двигателя, агрегатов и узлов автомобиля, обеспечивающее наиболее эффективное выполнение назначения автомобиля.

## Slide 3
Компоновочная схема легкового автомобиля (рисунок 1) зависит от расположения силового агрегата (двигатель, сцепление, коробка передач) и ведущего моста. Наиболее распространены следующие три схемы:

## Slide 4
• силовой агрегат спереди, ведущий мост задний (рисунок 1, а);
• силовой агрегат спереди, ведущий мост передний (рисунок 1, б);
• силовой агрегат сзади, ведущий мост задний (рисунок1, в).

## Slide 5
Первая схема, часто называемая классической, обеспечивает хорошую доступность к двигателю для его обслуживания и ремонта и больший объем багажного отделения. Недостатки этой схемы: относительно большая габаритная длина автомобиля и наличие туннеля в полу салона для размещения карданного вала. Такую компоновку применяют в легковых автомобилях среднего, большого и высшего классов.

## Slide 6
Вторую схему применяют в автомобилях особо малого, малого и среднего классов. Здесь двигатель, сцепление и коробка передач выполнены в едином картере.

## Slide 7
Преимущества схемы: обеспечение хорошей устойчивости и управляемости, минимальная длина автомобиля, уменьшение неснаряженной массы, отсутствие туннеля в полу салона. Однако при такой схеме затруднен доступ к двигателю для его обслуживания и ремонта.

## Slide 8
Третью схему используют в автомобилях особо малого класса с двигателем небольшого рабочего объема.

## Slide 9
а — спереди, ведущий мост задний;
б — спереди, ведущий мост передний;
в — сзади, ведущий мост задний
Рисунок 1 - Компоновочные схемы легковых автомобилей при расположении силового агрегата:

## Slide 10
Компоновочные схемы грузовых автомобилей общего назначения определяются взаимным расположением двигателя и кабины.
Рисунок 2 - Компоновочные схемы грузовых автомобилей:
а — кабина за двигателем; б — кабина над двигателем; в — кабина перед двигателем
Наибольшее распространение получили три основные схемы: кабина за двигателем, над двигателем и перед двигателем (рисунок 2).

## Slide 11
При первой схеме (рисунок 2, а) обеспечиваются хороший доступ к двигателю, простота конструкции сцепления и коробки передач, расположение водителя и пассажиров в зоне пониженной вибро- нагруженности. Однако при этом увеличиваются база и габаритная длина автомобиля и ухудшается передняя обзорность.

## Slide 12
Вторая схема (рисунок 2, б) позволяет удлинить грузовую платформу, обеспечить загрузку мостов автомобиля до максимально допустимых значений, улучшить переднюю обзорность. Недостатком является необходимость опрокидывания кабины для обеспечения доступа к двигателю.

## Slide 13
Третью схему (рисунок 2, в) применяют при компоновке полноприводных многоосных автомобилей. Она позволяет равномерно распределить осевые нагрузки на дорогу и обеспечивает хорошую обзорность. Однако при такой схеме у автомобиля меньше длина грузовой платформы и затруднен доступ к двигателю и коробке передач.

## Slide 14
Компоновочные схемы автобусов зависят от взаиморасположения двигателя и трансмиссии. Основными являются следующие схемы: двигатель расположен впереди переднего моста (рисунок 3, а), над передним мостом (рисунок 3, б), под полом в пределах базы (рисунок 3, в), сзади с продольным (рисунок 3, г и д) или поперечным расположением.

## Slide 15
Рисунок 3 - Компоновочные схемы автобусов: а — двигатель впереди переднего моста; б — двигатель над передним мостом; в — двигатель под полом в пределах базы; г и д — двигатель сзади

## Slide 16
Наибольшие преимущества у схемы с задним расположением двигателя: возможность понижения уровня пола и создания емких багажных отделений; изоляция двигателя от салона и хороший доступ к нему; минимальные вибрация и шум; возможность рациональной планировки пассажирского салона; создание более комфортабельных условий для водителя. Однако при такой схеме трудно управлять силовым агрегатом и сложно разместить радиатор системы охлаждения.

## Slide 17
Спасибо за внимание