## Slide 1: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

## Slide 2: Компенсация реактивной мощности

## Slide 3
Изучение этой темы базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин как
«Электротехника», «Электрические машины», «Электрооборудование»

## Slide 4: Давайте вспомним то, что Вы изучали на этих учебных дисциплинах

## Slide 5
Какие виды мощности Вы знаете ?
Какие электроприёмники имеют почти на 100% активную мощность?
Какие электроприёмники имеют значительную индуктивную составляющую в мощности?
На каком сопротивлении активная мощность равна полной?
Когда Cosφ равен 1?

## Slide 6
6. Что такое коэффициент мощности или Cosφ ?
7. Что такое активная мощность?
8. Что такое реактивная мощность?
9. Что такое полная мощность и как она определяется?
10. В чем измеряются активная, реактивная и полная мощности?

## Slide 7: Векторные и временные диаграммы различных видов нагрузки

## Slide 8
Активная нагрузка

## Slide 9
Реактивная нагрузка

## Slide 10
Потребители реактивной мощности

## Slide 11
В конспект Вы запишете что понимается под компенсацией реактивной мощности:
Компенсация реактивной мощности это - снижение реактивной мощности, циркулирующей между источниками тока и электроприемниками.

## Slide 12
А теперь давайте мы с Вами посмотрим на треугольник мощностей

## Slide 13
Давайте будем изменять реактивную мощность и наглядно увидим изменение Coφ

## Slide 14
А теперь давайте подумаем – что даст нам уменьшение(компенсация) реактивной мощности?
1.Увеличение доли полезной активной мощности
2.Уменьшение сечений и стоимости кабелей, проводов и шинопроводов
3.Уменьшение потерь электроэнергии и снижение стоимости оплаты за неё
4.Уменьшение нагрузки на трансформаторы и продление срока их службы

## Slide 15
Давайте посмотрим небольшой видеомонтаж, выполненный фирмой-изготовителем устройств для компенсации реактивной мощности.
Вам предлагается зафиксировать и потом сообщить о неточностях в тексте сопровождения или ошибках.

## Slide 16
Теперь, когда Вы знаете зачем нужно компенсировать реактивную мощность надо выяснить – а как это сделать?
Подсказка: надо, что бы в сети появился не потребитель, а источник реактивной мощности!

## Slide 17: Попробуйте предложить промышленный способ компенсации реактивной мощности

## Slide 18
Конденсаторные установки

## Slide 19
Ну, а теперь давайте научимся рассчитывать мощность конденсаторных установок

## Slide 20
Способ расчета мощности компенсирующей установки

## Slide 21
Пример расчета и выбора конденсаторной установки:
Исходные данные:
Рм = 73,5 кВт tgφд = 0,76 tgφк = 0,33
Подставим эти значения в формулу для расчета мощности конденсаторной установки:
Qк = 0,9Рм(tgφд – tgφк) = 0,9∙73,5(0,76 – 0,33) =
28,4кВАр
Теперь нужно подобрать стандартную конденсаторную установку нужной мощности

## Slide 22
А теперь по расчетной мощности мы с вами научимся выбирать конденсаторные установки.
Для этого вам нужно открыть в рабочих папках каталог конденсаторных установок на страницах 13-16.

## Slide 23
Давайте узнаем что означают элементы маркировки конденсаторных установок:
Например, установка
УКМ 58-0,4-40-5-У1
У – установка
К – конденсаторная
М – регулируемая
58 – номер разработки
0,4 – номинальное напряжение
40 – мощность установки, кВАр
5 – мощность регулируемой ступени
У1 – климатическое исполнение

## Slide 24
Варианты для выполнения практического задания
Каждой подгруппе нужно рассчитать мощность и подобрать конденсаторную установку в соответствии с приведёнными данными

## Slide 25
Результаты выполнения практического задания
Как Вы считаете,
все варианты выполнены правильно?
Нет ли у Вас замечаний?

## Slide 26: Виды и способы компенсации реактивной мощности

## Slide 27
Виды компенсации реактивной мощности
Индивидуальная или постоянная компенсация
Групповая компенсация
Централизованная компенсация

## Slide 28
Кроме этого компенсация может быть естественной и искусственной.
При естественной компенсации выполняются:
1. Оптимизация и автоматизация технологических процессов предприятия;
2.Создание рациональной схемы электроснабжения;
3. Замена трансформаторов и другого электрооборудования старых конструкций на новые
4. применение СД вместо АД, когда это допустимо по ус­ловиям технологического процесса

## Slide 29
При искусственной компенсации используются:
1.Статические конденсаторы
2. Батареи статических конденсаторов (Конденсаторные установки)
3. Синхронные двигатели
4. Синхронные компенсаторы

## Slide 30
Давайте подведём итоги занятия.
Узнаем, что Вы сегодня поняли и запомнили…

## Slide 31
Домашнее задание:
Подготовка
к практическому занятию