## Slide 1
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
"ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ИВАНА СЧАСТНОГО"
2021
Тема: «Общее устройство автомобиля»
Занятие 3

## Slide 2
Автомобиль состоит из двигателя, шасси и кузова.

## Slide 3
В шасси автомобиля входят трансмиссия, ходовая часть и механизмы управления.

## Slide 4
Двигатель является источником механической энергии, необходимой для приведения в движение автомобиля.

## Slide 5
В качестве такого источника могут применяться двигатели внутреннего сгорания, газотурбинные, паровые, электрические и другие двигатели. Наибольшее распространение получили двигатели внутреннего сгорания.

## Slide 6
Трансмиссия – совокупность агрегатов и механизмов автомобиля, передающих крутящий момент двигателя ведущим колесам и изменяющих
крутящий момент
и обороты
по величине и
направлению.

## Slide 7
К трансмиссии относятся: сцепление,
коробка передач, карданная передача,
главная передача, дифференциал, полуоси. На автомобилях с двумя и более ведущими мостами в трансмиссию также устанавливают раздаточную коробку, распределяющую крутящий
момент по ведущим мостам
автомобиля.

## Slide 8
Сцепление – механизм трансмиссии автомобиля, передающий крутящий момент двигателя и позволяющий кратковременно отсоединять двигатель от трансмиссии и вновь их плавно соединять, что необходимо при переключении передач, трогании автомобиля с места и его остановке.

## Slide 9
Кроме того, сцепление предохраняет детали механизмов трансмиссии от перегрузок инерционным моментом, создаваемым вращающимися деталями двигателя, при резком замедлении вращения коленчатого вала двигателя.

## Slide 10
Коробка передач служит для передачи крутящего момента и изменения тяговых усилий на ведущих колесах автомобиля с изменением скорости движения, а также для получения заднего хода и разобщения на длительное время двигателя от ведущих колес автомобиля.

## Slide 11
Карданная передача – механизм трансмиссии автомобиля, состоящий из одного или нескольких карданных шарниров и предназначенный для передачи крутящего момента внутри трансмиссии между агрегатами, оси валов которых не совпадают и могут изменять свое положение.

## Slide 12
Карданная передача также применяется для передачи крутящего момента к раздаточной коробке, переднему ведущему мосту.

## Slide 13
Главная передача – механизм трансмиссии автомобиля, преобразующий крутящий момент и расположенный перед ведущими колесами автомобиля.

## Slide 14
Дифференциал – механизм трансмиссии автомобиля, разделяющий подводимый к нему крутящий момент между выходными валами и позволяющий им вращаться с неодинаковыми скоростями, что необходимо при движении автомобиля на поворотах, закруглениях дороги, неровностях.

## Slide 15
Главная передача, дифференциал и валы ведущих колес, собранные в одном картере, образуют ведущий мост.

## Slide 16
Ходовая часть автомобиля служит для преобразования вращательного движения ведущих колес в поступательное движение автомобиля.

## Slide 17
К ней относятся рама или кузов-рама, передний и задние мосты, колеса, рессоры, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости (устанавливаются на легковых автомобилях при независимой подвеске передних колес).

## Slide 18
Механизмы управления автомобиля служат для изменения направления его движения и остановки в заданном месте в заторможенном состоянии.

## Slide 19
К механизмам управления относятся рулевое управление и тормозная система.

## Slide 20
Кузов автомобиля служит для перевозки грузов или пассажиров.

## Slide 21
На легковых автомобилях кузов выполняется совместно с кабиной водителя и имеет сиденья.

## Slide 22
На грузовых автомобилях имеется отдельная кабина с сиденьем для водителя и пассажира и кузов, выполненный в виде отдельной платформы для перевозки грузов.

## Slide 24
Спасибо за внимание